Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/6 του Πιστοποιητικού Αρ. 789-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών & Διακριβώσεων της Ν. Αστεριάδης A.E. για τη διενέργεια διακριβώσεων

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Φασματοφωτομετρικές Mετρήσεις |
| Απορρόφηση / Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός (UV-Vis) στην περιοχή: 235 ... 635 nm | 0-1 AU (ορατό) 0-1 AU (υπεριώδες) | 2,7 mAU 4,9 mAU | ASTM E 275:2008 (Reapproved 2013) (φωτομετρική ορθότητα & επαναληψιμότητα, σταθερότητα βασικής γραμμής) ASTM E 925:2009 (Reapproved 2014) (φωτομετρική ορθότητα) Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |
|  | 1-2 AU (ορατό) 2-2,5 AU (ορατό) | 5,2 mAU 5,9 mAU |  |

* 	Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από 	μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Δερβενίων 31 & Ποσειδώνος, T.K. 14451, Μεταμόρφωση Αττικής

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Εμμανουήλ Μπαρμπούνης, Κωνσταντίνος Ταμπούρης, Φώτιος Φωτιάδης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 789-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 23.07.2024, σύμφωνα με απόφαση ΕΣΥΔ.

                - Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.