Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/22 του Πιστοποιητικού Αρ. 165-8 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Eργαστηρίου ΑΛΦΑ ΤΕΣΤ, Αγγέλου Κωνσταντίνα Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικές και χημικές δοκιμές |
| Εδάφη | Δοκιμή Proctor(πρότυπη μέθοδος) για μέτρηση Συμπύκνωσης Εδαφών | ASTM D 698 – 2021 *E 105-86 |
|  | Δοκιμή Proctor (τροποποιημένη μέθοδος ) για μέτρηση Συμπύκνωσης Εδαφών | ASTM D 1557 – 2021 *E 105-86 |
|  | Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και της περιεκτικότητας σε νερό. Συμπύκνωση Proctor. | ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2:2010/AC:2012 |
|  | Δοκιμή επιτόπου προσδιορισμού πυκνότητας και περιεχόμενης υγρασίας με την πυρηνική μέθοδο σε εδάφη | ASTM D 6938 – 2023 |
|  | Προσδιορισμός περιεχόμενης κατά μάζα υγρασίας εδάφους και βράχου | ASTM D 2216-2019 *E 105-86 |
|  | Ειδικό βάρος εδαφών με πυκνόμετρο ύδατος | ASTM D 854 – 2014 *E 105-86 |
|  | Όριο υδαρότητας, όριο πλαστικότητας και δείκτης πλαστικότητας εδαφών | ASTM D 4318 – 2017e1 |
|  | Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου των 75 μm, (κόσκινο Νο 200) σε εδάφη | ASTM D 1140 - 2017 |
|  | Μέθοδος δοκιμής του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (CBR) | *E 105-86 |
| Αδρανή | Δοκιμή για την κοκκομετρική ανάλυση για λεπτά και χονδρόκοκκα αδρανή | ASTM C 136/C 136M-2019 |
|  | Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας – Μέθοδος με κόσκινα | EΛOT EN 933-1:2012 |
|  | Πυκνότητα, σχετική πυκνότητα (Ειδικό βάρος) και απορρόφηση λεπτοκόκκων αδρανών υλικών | ASTM C 128 – 2022 |
|  | Πυκνότητα, σχετική πυκνότητα (Ειδικό βάρος) και απορρόφηση χονδρόκοκκων αδρανών υλικών | ASTM C 127 – 2016 **ΣΚ 301 |
|  | Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας αδρανών υλικών με ξήρανση | ASTM C 566 - 2019 |
|  | Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου των 75 μm, (κόσκινο Νο 200) με έκπλυση | ASTM C 117 – 2017 *E 105-86 |
|  | Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) – Δοκιμή ισοδύναμου άμμου | ASTM D 2419-2022 926-9-2022 |
|  | Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων αδρανών-Δείκτης Πλακοειδούς | EΛOT ΕΝ 933-3:2012 |
|  | Προσδιορισμός ισοδύναμου άμμου εδαφών και λεπτόκοκκων αδρανών | EΛOT EN 933-8:2012+A1:2015 |
|  | Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων αδρανών -Δείκτης Μορφής | EΛOT ΕΝ 933-4:2008 |
|  | Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Χημική ανάλυση, παρ 15.1 Οργανικές Προσμίξεις | ΕΝ 1744-1:2009+Α1:2012 Παρ. 15.1 |
|  | Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6: Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού | EΛOT ΕΝ 1097-6: 2022 |
| Ασφαλτικά Μίγματα | Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 1: Προσδιορισμός περιεκτικότητας συνδετικής ύλης σε ασφαλτόμιγμα (Μέθοδος εκχύλισης) | EΛOT ΕΝ 12697-1:2020 |
|  | Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 2: Κοκκομετρική ανάλυση αδρανών ασφαλτομίγματος μετά από εκχύλιση | EΛOT ΕΝ 12697-2:2019 |
|  | Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 6: Προσδιορισμός της φαινόμενης πυκνότητας ασφαλτικών δοκιμίων | EΛOT ΕΝ 12697-6:2020 |
|  | Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 27: Δειγματοληψία | EΛOT ΕΝ 12697-27:2017 |
| Νωπό σκυρόδεμα | Δοκιμές νωπού σκυροδέματος- Μέρος 1: Δειγματοληψία και ελάχιστος εξοπλισμός | ΕΛΟΤ EN 12350-1 Ε3 :2019 |
| Μηχανικές δοκιμές |
| Αδρανή | Αντοχή σε φθορά χονδρόκοκκων αδρανών, μικρού μεγέθους, σε τριβή και κρούση στην συσκευή Los Angeles | ASTM C 131/C131M-20 |
|  | Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά (micro-Deval) | EΛOT EN 1097-1:2011 |
|  | Μέθοδος προσδιορισμού αντίστασης σε θρυμματισμό (Los Angeles) | EΛOT EN 1097-2:2020 |
|  | Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου | EN 933.09:2022 |
|  | Δοκιμή θεικού μαγνησίου (υγεία) | EN 1367:02:2009 |
| Σκυρόδεμα | Aντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιμίων (15Χ15Χ15) Αντοχή σε θλίψη πυρήνων σκυροδέματος με καπέλωμα | **ΣΚ 304 ΚΤΣ, Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ Ε7, **ΣΚ 304, ASTM C 617/C617M-15 |
|  | Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 3: Αντοχή σε θλίψη δοκιμίων | ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-3: 2020 |
|  | Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 8: Μέτρηση Βάθους διείσδυσης νερού υπό πίεση | ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-8: 2020 |
| Σκυρόδεμα (συν.) | Δοκιμές Σκυροδέματος στις κατασκευές - Μέρος 1: Δοκίμια Πυρήνων-Λήψη, εξέταση και δοκιμή σε θλίψη | ΕΛΟΤ ΕΝ 12504-1: 2020 |
|  | Αντοχή σε κάμψη δοκιμίων σκυροδέματος 150x150x600mm | ΕΝ 12390.05:2019 |
|  | Παραγωγή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος | ΕΝ 12390.02:2019 |
| Ασφαλτικά Μίγματα | Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος – Μέρος 34: Δοκιμή Marshall | EΛOT ΕΝ 12697-34:2020 |
| Ετοιμα δοκίμια επισκευαστικών κονιαμάτων | Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευής δομημάτων από σκυρόδεμα - Μέθοδοι δοκιμής - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη κονιάματος επισκευών | ΕΛΟΤ EN 12190 :1999 Θραύση σύμφωνα με ΕΝ 196.1 |

*   E 105: Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 955/86).

** ΣΚ : Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Συροδέματος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Παλαιοπαναγιάς 13, Παιανία Αττικής.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Κων/να  Αγγέλου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.03.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 165-8, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 24.06.2024.

Αθήνα, 16.11.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.