Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 714-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Μετρήσεων της INTERGEO Environmental Technology Ltd.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Πόσιμα, υπόγεια και επιφανειακά νερά, νερά διεργασιών και απόβλητα υδατικά εκλούσματα κοκκωδών στερεών αποβλήτων ληφθέντα κατά EΛOT ΕΝ 12457.02 (1, 2) 1 Παράμετροι με α/α 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 | 1. Προσδιορισμός χημικά απαιτούμενου οξυγόνου COD | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15705 : 2002 |
|  | 2. Προσδιορισμός pH | ΑPHA* 4500 pH B |
|  | 3. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας | ΑPHA* 2510 Β |
|  | 4. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων | MERCK, κωδ. KIT114563 |
|  | 5. Προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου | MERCK, κωδ. KIT114758 |
|  | 6. Προσδιορισμός TDS | ΕΛΟΤ ΕΝ 15216 |
|  | 7. Προσδιορισμός θειικών | MERCK, κωδ. KIT114548, MERCK, κωδ. KIT114564 |
|  | 8. Προσδιορισμός χλωριόντων | MERCK, κωδ. KIT114730 |
|  | 9. Προσδιορισμός φαινολών | MERCK, κωδ. KIT100856 |
|  | 10. Προσδιορισμός φθοριόντων | MERCK, κωδ. KIT1.00809.0001 |
| 2. Υπόγεια και επιφανειακά νερά | 1. Προσδιορισμός Αρσενικού (As), Καδμίου (Cd), Χρωμίου (Cr), Χαλκού (Cu), Μαγγανίου (Mn), Νικελίου (Ni), Μολύβδου (Pb), Σεληνίου (Se) | APHA* 3113 Metals by electrothermal atomic absorption spectrometry" |
| 3. Υπόγεια & επιφανειακά νερά, υγρά & στερεά απόβλητα, δείγματα εδάφους | 1. Προσδιορισμός υδρογονανθράκων (TPH) και λιπών και ελαίων (TOG) | Εκχύλιση με τετραχλωροαιθυλένιο (βασισμένη στην ΑΡΗΑ 5520 C), Φασματοφωτόμετρο υπέρυθρου (InfraCal TOG/TPH analyzer model CVH) |
| 4. Κοκκώδη στερεά απόβλητα, Ιλύες | Δοκιμή Έκπλυσης:Χαρακτηρισμός Αποβλήτων - Αποστράγγιση: Δοκιμή συμμόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων και ιλύων. Μέρος 2: Δοκιμή παρτίδας ενός σταδίου σε μια αναλογία υγρού προς στερεό: 10 L/kg για υλικά με μέγεθος σωματιδίων κάτω των 4mm (με ή χωρίς μείωση του μεγέθους). | ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 (2003) |
| Δειγματοληψία |
| Στερεά απόβλητα και εδάφη | Χαρακτηρισμός αποβλήτων – Δειγματοληψία αποβλήτων – Πλαίσιο για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματοληψίας | ΕΛΟΤ ΕΝ 14899 : 2006 |

*APHA : American Health Association , American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition .

2 Εκχυλίσματα Κοκκωδών Στερεών Αποβλήτων και λασπών ληφθέντα κατά ΕΛΟΤ EN 12457.02 σε αναλογία υγρού προς στερεού L/S=10 L/kg.

Τόπος  αξιολόγησης : Βιομηχανική Περιοχή Θέρμης, Θεσσαλονίκη, T.K. 60040.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής : Στυλιανός Παπαδόπουλος, Κατερίνα Μάγαλου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία με 06.04.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 714-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 09.11.2027.

Αθήνα, 18.05.2023.

Νέστορας Χρήστος

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΣΥΔ