Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/8 του Πιστοποιητικού Αρ. 962-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της εταιρίας ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.

| Αντικείμενο Διακρίβωσης/ Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις όγκου |
| Μεταλλικές δεξαμενές/ όγκος | [1 m3 έως 5 m3) | 0,10 % | Ογκομετρική μέθοδος σύμφωνα με τη σύσταση: EURAMET cg-21 «Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method», ver. 2.0 (05/2020) Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου |
|  | [5 m3 έως 20 m3) | 0,06 % |  |
|  | [20 m3 έως 50 m3) | 0,05% |  |
|  | [50 m3 έως 100 m3] | 0,04% |  |
| Δεξαμενές βυτιοφόρων οχημάτων / όγκος | [0,9 m3 έως 10 m3] | 0,1% επί του ονομαστικού όγκου | Ογκομετρική μέθοδος σύμφωνα με τα πρότυπα EURAMET cg-21 «Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method», ver. 2.0 (05/2020) OIML R80-2: 2017 «Road and rail tankers with level gauging – Part 2 Metrological controls and tests», 2017, Annex B Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Η διακρίβωση εκτελείται στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου. |

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική. Όλες οι αβεβαιότητες αφορούν στον ονομαστικό όγκο της δεξαμενής.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 3ο χλμ. Καρδίτσας - Τρικάλων, 43 100, Καρδίτσα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Σ. Μακρής, Β. Καραγκούνης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 12.04.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 962-4, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 15.01.2028.

Αθήνα, 05.05.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.