Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/5 του Πιστοποιητικού Αρ. 1155-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστήριου Διακριβώσεων Όγκου Δεξαμενών ΤΕΚΑΤ Μ.Ε.Π.Ε.

| Μέγεθος / Αντικείμενο διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις Όγκου |
| Όγκος υγρού / Μεταλλικές σταθερές δεξαμενές: -Οριζόντιες κυλινδρικές -Ορθογώνιες | [3 m3 έως 50 m3) | 0,13 % Επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ογκομετρική μέθοδος σύμφωνα με: EURAMET cg-21 «Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method», ver. 2.0 (05/2020) Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου |
|  | [50 m3 έως 100 m3) | 0,11 % Επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής |  |
| Όγκος Υγρού / Βυτιοφόρα οχήματα | [1 m3 έως 10 m3) | 0,14% Επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ογκομετρική μέθοδος σύμφωνα με: EURAMET cg-21 «Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method», ver. 2.0 (05/2020) OIML R80-2: 2017 «Road and rail tankers with level gauging – Part 2 Metrological controls and tests», 2017, Annex B Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου |
|  | [10 m3 έως 50 m3) | 0,12 % Επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής |  |

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος Αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις, Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 118, 19300 Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μ. Ζερβάκης

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο με ημερομηνία 14.02.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1155-3, κατά ELOT EN ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 17.02.2028.

Αθήνα, 23.06.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων σύμβουλος του Ε.Σ.Υ.Δ.