Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 658-3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Εφοδίων Κλάσεως ΙΙΙ (καυσίμων, λιπαντικών, αντιπηκτικών) της 873 Αποθήκης Καυσίμων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| Xρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και υδραυλικά υγρά | Προσδιορισμός μετάλλων φθοράς Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Si, Ag, Na, Sn, Ti, Pb. | ASTM D 6595-17 Φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής περιστρεφόμενου δίσκου ηλεκτροδίου (RDE-AES). |
| Πετρέλαιο και προϊόντα του | Προσδιορισμός χαρακτηριστικών απόσταξης σε ατμοσφαιρική πίεση | ASTM D 86-17 |
|  | Προσδιορισμός πυκνότητας (kg/m3) | ISO 12185:1996/Corr.1:2001 Μέθοδος ταλαντευόμενου υοειδούς σωλήνα |
|  | Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο (mg/kg) | ISO 20846:2011 Μέθοδος υπεριώδους φθορισμού |
|  | Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης (οC) | ASTM D93-16a Μέθοδος κλειστού δοχείου Pensky-Martens |
|  | Προσδιορισμός τάσης ατμών (kPa) | ASTM D5191-15 |
|  | Προσδιορισμός ανθρακούχου υπολείμματος | ISO 10370:2014 |
|  | Προσδιορισμός σημείου θόλωσης (oC) | ASTM D5773-17e1 |
|  | Προσδιορισμός σημείου ροής (oC) | ASTM D5949-16 |
| Πετρέλαιο | Προσδιορισμός σημείου απόφραξης ψυχρού φίλτρου (οC) | ΕΝ 116:2015 |
| Αεροπορικό καύσιμο | Προσδιορισμός σημείου πήξεως καυσίμου (οC) | ASTM D 5972-16 |
| Καύσιμα - Λιπαντικά | Προσδιορισμός δυναμικού ιξώδους και πυκνότητας ρευστών με χρήση ιξωδόμετρου τύπου Stabinger (και υπολογιστικός προσδιορισμός του κινηματικού ιξώδους) | ASTM D7042-16ε3 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Στρατόπεδο Κακιούση, Τέρμα 26ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη, TK 54627.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Τχης (ΕΜ) Παρασκευάς Πασχάλης, ΕΠΟΠ Λχίας (ΕΜ) Τσιακμάκης Βασίλειος, ΕΠΟΠ Λχίας (ΕΜ) Ζήσου Νικόλαος, ΕΠΟΠ Λχίας (ΕΜ) Καραγιάννη Αικατερίνη, ΕΠΟΠ Λοχίας (ΕΜ) Στουγιάννη Ειρήνη, ΕΠΟΠ Λχίας (ΕΜ) Δαλκίτση Ζωή, ΕΠΟΠ Λχίας (ΕΜ) Γκιουλέκα Ιωάννα, Μ.Υ. Ωραιόπουλος Λάζαρος.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 03.08.2022.                      .

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.658-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί  με απόφαση του Ε.Σ.Υ.Δ μέχρι τις 27.11.2022.

Αθήνα, 15.11.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ