# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F2/11 του Πιστοποιητικού Αρ. 931-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων Δεξαμενών της ΕΡΓΟΤΕΚ ΤΕΡΤΣΗΣ Α.Ε |
| --- |
| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμεροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| Όγκος υγρού / Σταθερές μεταλλικές δεξαμενές | 0,3 m3 έως 0,5 m3 | 0,07% επί του ονομαστικού όγκου | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικών δοχείων. Μέσο διακρίβωσης: νερό. Ακολουθούμενo πρότυπo: EURAMET/cg-21/v.01: 2013 Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
|  | 0,5 m3 έως 100 m3 | 0,04% επί του ονομαστικού όγκου |  |
| Όγκος υγρού / Δεξαμενές βυτιοφόρων οχημάτων | 0,5 m3 έως 10 m3 | 0,04% επί του ονομαστικού όγκου | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικών δοχείων. Μέσο διακρίβωσης: νερό. Ακολουθούμενα πρότυπα : EURAMET/cg-21/v.01: 2013 OIML R80-2: 2017, Annex B Η διακρίβωση εκτελείται στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου. |

* Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95%), συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

# Διεύθυνση Μονίμων Εγκαταστάσεων εργαστηρίου: ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων, Τ.Κ 45500 Ιωάννινα

# Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Β.Ράκας

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 04.07.2023.

# Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.931-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 12.10.2027.

# Αθήνα, 21.07.2023

Χρήστος Νέστορας                                                                                          Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.