Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Aρ. 377-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της ΑΝΔΡΕΟΥ Κ. Ι.Κ.Ε.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Νερά και υγρά απόβλητα 2.Νερά και υγρά λύματα 3. Νερά και υγρά απόβλητα (χαμηλού οργανικού φορτίου, άνευ πέψης) | 1. Προσδιορισμός pH Ηλεκτρομετρία | SMEWW * 4500-H+ / Ηλεκτρομετρία |
|  | 2. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | SMEWW * 2510 / Ηλεκτρομετρία |
|  | 3. Προσδιορισμός αμμωνιακών ιόντων | MERCK 1.14752 analogous to SMEWW – 4500 – NH3 – part D / Φασματοφωτομετρία |
|  | 4. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων | MERCK 1.09713 / Φασματοφωτομετρία |
|  | 5. Προσδιορισμός ορθοφωσφορικών ιόντων | MERCK 1.14848 analogous to SMEWW analogous to SMEWW – 4500 – P – part E / Φασματοφωτομετρία |
|  | 6. Προσδιορισμός πυριτικών ιόντων | MERCK 1.14794 analogous to SMEWW – 4500 – Si – part E / Φασματοφωτομετρία |
|  | 7. Προσδιορισμός ιόντων χλωρίου | SMEWW – 4500 – Cl- – part B / Τιτλοδοτική |
|  | 8. Προσδιορισμός ολικών διαλυμένων στερεών | SMEWW – 2540 – part C / Σταθμική |
|  | 9. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών | Κωδικός Μεθόδου:WP.M.035 Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στο ISO 11923 / Σταθμική |
|  | 10. Προσδιορισμός χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD) | Κωδικός Μεθόδου:WP.M.036 Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην SMEWW – 5220 – part B / Ανοιχτής φιάλης - Τιτλοδοτική |
|  | 11. Προσδιορισμός νιτρωδών ιόντων | MERCK 1.14776 analogous to SMEWW – 4500 – NO2- – part B / Φασματοφωτομετρία |
|  | 12. Προσδιορισμός ιόντων ασβεστίου | Κωδικός Μεθόδου:WP.M.022 Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στο ASTM D 511- 2014 / Ατομική Απορρόφηση - Φλόγα |
|  | 13. Προσδιορισμός ιόντων μαγνησίου | Κωδικός Μεθόδου:WP.M.023 Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στο ASTM D 511- 2014 / Ατομική Απορρόφηση - Φλόγα |
|  | 14. Προσδιορισμός ιόντων νατρίου | Κωδικός Μεθόδου:WP.M.021 Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στο ΑSTM D 4191- 2015, ASTM D 3561-2011 / Ατομική Απορρόφηση - Φλόγα |
|  | 15. Προσδιορισμός ιόντων καλίου | Κωδικός Μεθόδου:WP.M.020 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ISO 9964-3:1993 (E) / Ατομική Απορρόφηση - Φλόγα |
|  | 16. Προσδιορισμός ιόντων χαλκού | Κωδικός Μεθόδου:WP.M.018 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ASTM D 1688 - 2012 / Ατομική Απορρόφηση - Φλόγα |
|  | 17. Προσδιορισμός ιόντων ψευδαργύρου | Κωδικός Μεθόδου:WP.M.019 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ASTM D 1691- 2012 / Ατομική Απορρόφηση - Φλόγα |
|  | 18. Προσδιορισμός ιόντων καδμίου | Κωδικός Μεθόδου:WP.M.061 Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στο ISO 15586:2003 / Ατομική Απορρόφηση – Φούρνος Γραφίτη |
|  | 19. Προσδιορισμός ιόντων μαγγανίου | ISO 15586:2003 / Ατομική Απορρόφηση – Φούρνος Γραφίτη |
| 4. Τρόφιμα και ζωοτροφές | 1. Προσδιορισμός αζώτου κατά Kjeldahl | Κωδικός Μεθόδου: WP.M.040 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην AOAC 928.08 ΙΙ / Τιτλοδοτική |
|  | 2. Προσδιορισμός των λιπαρών | Κωδικός Μεθόδου: WP.M.044 Εσωτερική μέθοδος / Σταθμική |
|  | 3. Προσδιορισμός της υγρασίας | Κωδικός Μεθόδου: WP.M.039 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ISO 1442:1997 / Σταθμική |
|  | 4. Προσδιορισμός της τέφρας | Κωδικός Μεθόδου: WP.M.046 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην AOAC 900.02 και 923.03 / Σταθμική |
|  | 5. Προσδιορισμός νατρίου | Κωδικός Μεθόδου: WP.M.033 και 021 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην AOAC 985.35 / Ατομική Απορρόφηση - Φλόγα |
| 5. Κεραμικά σκεύη για χρήση / σε επαφή με τρόφιμα | 1. Προσδιορισμός μετανάστευσης καδμίου | Κωδικός Μεθόδου: WP.M.043 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο SMEWW * 3500-Cd –B και στο άρθρο 25 του Κ.Τ.Π. / Ατομική Απορρόφηση - Φλόγα |
|  | 2. Προσδιορισμός μετανάστευσης μολύβδου | Κωδικός Μεθόδου: WP.M.049 Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στο SMEWW * 3500-Pb –B και στο άρθρο 25 του Κ.Τ.Π. / Ατομική Απορρόφηση - Φλόγα |

(*)SMEWW, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίων, Αγίου Φανουρίου 38 & Κιάτου, 13122, Ίλιον

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Κ. Ανδρέου, Στ. Ανδρέου

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 19.07.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 377-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί μέχρι τις 05.09.2024.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.