Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/17 του Πιστοποιητικού Αρ. 566-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Τμήματος Χημείου της Ελληνικά Πετρέλαια Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε., Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας |
| --- |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Φυσικοχημικές Δοκιμές |
| 1. Προϊόντα πετρελαίου | 1. Προσδιορισμός πυκνότητας | Μέθοδος ταλαντευόμενου σωλήνα σχήματος U ΕΝ ISO 12185:1996 (R2020), ASTM D 4052: 2022 |
|  | 2. Προσδιορισμός πυκνότητας | Μέθοδος πυκνομέτρου, ISO 3675: 1998 (R2020), ASTM D 1298: 2012b (2017) |
|  | 3. Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης | Α. Μέθοδος κλειστού δοχείου Pensky Martens EN ISO 2719:2016/Α1:2021, ASTM D 93: 2020 |
|  |  | Β. Μέθοδος κλειστού δοχείου Tag ASTM D56:2022 |
|  | 4. Προσδιορισμός Σημείου Πήξης Αεροπορικών Καυσίμων | ASTM D7153:2022α, IP529:2016 (Αυτόματη μέθοδος με Laser) |
|  | 5. Προσδιορισμός σημείου απόφραξης ψυχρού φίλτρου | Μέθοδος προσδιορισμού σημείου απόφραξης ψυχρού φίλτρου ΕΝ 116: 2015 IP 309:2016 |
|  | 6. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο | Μέθοδος υπεριώδους φθορισμού EN ISO 20846: 2019, ASTM D 5453: 2019α |
|  | 7. Απόσταξη προϊόντων πετρελαίου σε ελαττωμένη πίεση | Μέθοδος απόσταξης υπό ελαττωμένη πίεση ASTM D1160:2018 |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|  | 8. Προσδιορισμός θερμικής σταθερότητας Αεροπορικών Καυσίμων | 1.ASTM D3241:2020c IP 323 (reap. 2022) |
|  | 9. Προσδιορισμός αρωματικών υδρογονανθράκων, μέθοδος HPLC με ανιχνευτή RI | 2.ASTM D 6379:2021e1 IP 436:2020 |
|  | 10. Προσδιορισμός μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων σε αεροπορικά καύσιμα για αεριοστρόβιλους, μέθοδος FTIR | ASTM D-7797-23, IP 583-15 (R2021) |
| 2. Καύσιμα αέρια και αέρια διυλιστηρίου | 1. Προσδιορισμός της σύστασης αερίων διυλιστηρίου | Μέθοδος αέριας χρωματογραφίας *UOP 539: 2012 |

* UOP: Universal Oil Products, Laboratory Test Methods for Petroleum and its Products

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 27ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Ελευσίνα.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Σ. Κυριάκου, Κ. Φλέσσας , Μ. Καματερού, Εμ. Λυμπέρης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 28.11.2022.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 566-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 02.06.2025.

Αθήνα, 19.09.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

.