# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/7 του Πιστοποιητικού Αρ. 834-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών και Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Βρουκέλλωσης του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λάρισας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| 1. Νευρικός ιστός [στέλεχος εγκεφάλου (obex)] βοοειδών και αιγοπροβάτων | 1. Ανίχνευση της πρωτεΐνης PrPRes | Ανοσοενζυματική μέθοδο ΕLΙSΑ (TeSeE BIO- RAD) σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής 999/2001/EC |
|  | 2. Ανίχνευση της πρωτεΐνης PrPRes | Μοριακή δοκιμή ανοσοκαθήλωσης (Confirmatory Western blot BIO-RAD) ως επιβεβαιωτική δοκιμή σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής 999/2001/EC |
|  | 3. Μοριακή δοκιμή ανοσοκαθήλωσης υψηλής διαγνωστικής ικανότητας για τον διαχωρισμό μεταξύ της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και της τρομώδους νόσου στα πρόβατα και στις αίγες | Μοριακή δοκιμή ανοσοκαθήλωσης υψηλής διαγνωστικής ικανότητας (Discriminatory CEA METHOD BIO-RAD ) σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής 36/2005/EC και το εγχειρίδιο του OIE |
| 2. Εγκεφαλικός ιστός και αίμα προβάτων | 1. Γονοτυπική ανάλυση πολυμορφισμών στα κωδικόνια 136, 141, 154 και 171 του γονιδίου της PrP πρωτεΐνης, για τον καθορισμό της ανθεκτικότητας στην Τρομώδη Νόσο | Ανάλυση καμπύλης τήξης με Real Time PCR και χρήση ειδικών φθοριζόντων ανιχνευτών |
| 1. Ορός αίματος οικόσιτων ή άγριων μηρυκαστικών, ιπποειδών, χοίρων, καμηλοειδών, σαρκοφάγων ζώων και ανθρώπων | 1. ανίχνευση αντισωμάτων κατά της Brucella abortus/ melitensis/ suis | Δοκιμή Rose Bengal (R.B.) σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής Αρ. 535/2002 που τροποποιεί το Παράρτημα C της Οδηγίας 64/432/EEC και την Απόφαση 2000/330/EC |
|  | 2. ανίχνευση αντισωμάτων κατά της Brucella abortus/ melitensis/ suis | Δοκιμή της Σύνδεσης του Συμπληρώματος (Σ.Σ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής Αρ. 535/2002 που τροποποιεί το Παράρτημα C της Οδηγίας 64/432/EEC και την Απόφαση 2000/330/EC |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας, 6οΧιλ. Ε.Ο. Λάρισας  Τρικάλων, Λάρισα.

# Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Β. Παλάσκα, Α.Στουρνάρα.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 17.07.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.834-2, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025:2005, έχει παραταθεί μέχρι την 17.09.2021.

Αθήνα, 13.03.2021

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ

# Text boxes

###### Βιολογικές  Δοκιμές

###### Βιολογικές  Δοκιμές

###### Βιολογικές  Δοκιμές

###### Ορολογικές  Δοκιμές