Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F2/2 του Πιστοποιητικού Αρ. 1263 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων ΡΟΠΗ ΙΚΕ |
| --- |
| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2) * | Παρατηρήσεις |
| Μετρήσεις Όγκου |
| Κατακόρυφες κυλινδρικές δεξαμενές καυσίμων | Έως 4000 m3 Μέγιστη διάμετρος δεξαμενής 20m | Όγκος Αβεβαιότητα 35 m3 0,20 % 500 m3 0,15 % 4000 m3 0,11 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Διακρίβωση σύμφωνα με: ISO 7507-1:2003 (strapping method) Μέτρηση όγκου κάτω της πλάκας αναφοράς: ISO 7507-1:2003 (physical survey) |
|  | Έως 140000 m3 Ελάχιστη διάμετρος δεξαμενής 8 m | Ύψος Διάμετρος 3,6 m 9 m > 14,5 m 8 m 0,18 % 0,14 % 0,12 % 20 m 0,11 % 0,09 % 0,08 % > 60 m 0,07 % 0,06 % 0,06 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Διακρίβωση σύμφωνα με: ISO 7507-3:2006 (optical triangulation method) Μέτρηση - υπολογισμός ακτίνας: ISO 7507-3:2006 (optical triangulation method) με μέτρηση περιμέτρου αναφοράς: ISO 7507-1: 2003 (strapping method) Μέτρηση όγκου κάτω της πλάκας αναφοράς: ISO 7507-1:2003 (physical survey) Υπολογισμός ογκομετρικού πίνακα και λοιπές μετρήσεις: ISO 7507-1:2003 |

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2) * | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Κατακόρυφες κυλινδρικές δεξαμενές καυσίμων (συνέχεια) | Έως 140000 m3 Ελάχιστη διάμετρος δεξαμενής 5 m | Ύψος Διάμετρος 3,6 m 9 m > 14,5 m 5 m 0,15 % 0,12 % 0,11 % 20 m 0,08 % 0,07 % 0,06 % > 60 m 0,06 % 0,06 % 0,06 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Διακρίβωση σύμφωνα με: ISO 7507-4:2010 (internal electro-optical distance-ranging method) Μέτρηση όγκου κάτω της πλάκας αναφοράς: ISO 7507-1:2003 (physical survey) Υπολογισμός ογκομετρικού πίνακα και λοιπές μετρήσεις: ISO 7507-1:2003 |

*	Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95 %) συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης - Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: Νικηταρά 21, 54628 Μενεμένη, Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Χ. Μπόλματης, Μ. Μπόλματη

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 06.08.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1263, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 05.08.2025.

Αθήνα, 18.09.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.