Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/2 του Πιστοποιητικού Αρ. 1258

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακριβώσεων

της

KAISIS OIL GROUP Α.Ε (NICK TRANS Α.Ε.)

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις όγκου |
| Όγκος υγρού / Σταθερές μεταλλικές δεξαμενές | 1 m3 – 200 m3 | 0,12 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικού δοχείου Ακολουθούμενα πρότυπα: EURAMET cg-21 Version 2.1 (09/2021) Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου. |
| Όγκος υγρού / Μεταλλικές δεξαμενές βυτιοφόρων οχημάτων | 0,5 m3 – 40 m3 | 0,12 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικού δοχείου Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Ακολουθούμενα πρότυπα: EURAMET cg-21 Version 2.1 (09/2021) OIML R 80-2: 2017, Annex B Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου. |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Προέκταση Στρ. Μακρυγιάννη, 56200, Θεσσαλονίκη.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δημήτρης Πολυχρονάκος, Χρήστος Ζηκίδης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 08.06.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1258, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 07.06.2025.

Αθήνα, 17.06.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.