Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Αρ.1200

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου «Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ - DOMO+LYSISLAB - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
|  | Μη Καταστροφικές Δοκιμές |  |
| Σκληρυμένο Σκυρόδεμα | Δοκιμή σκυροδέματος σε κατασκευές. Μη καταστροφική δοκιμή. Προσδιορισμός της τιμής αναπήδησης από κρούση. | EN 12504 - 2: 2012 |
|  | Δοκιμή σκυροδέματος σε κατασκευές. Μη καταστροφική δοκιμή. Προσδιορισμός της ταχύτητας υπερήχου. | EN 12504 - 4: 2004 |
| Μέταλλα / Σκυρόδεμα | Προσδιορισμός της θέσης, επικάλυψης και διαμέτρου χαλύβδινων ράβδων σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. | BS 1881 - 204: 1988 |
|  | Μέθοδος δοκιμής για το δυναμικό διάβρωσης του χάλυβα σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. | ASTM C 876 – 15 (2015) |
| Βαφές - Επιστρώσεις | Προσδιορισμός του πάχους βαφής ξηρού υμένα, δια της μη καταστροφικής διάταξης υπερήχου. | ISO / TS 19397: 2018 |
| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|  | Φυσικές Δοκιμές |  |
| Βαφές - Επιστρώσεις | Προσδιορισμός του πάχους ξηρού υμένα, δια της μεθόδου χαραγής | EN ISO 19399: 2016 Μέθοδος Α Αποκλειστικά για δοκιμές πεδίου. Εξαιρούνται §7, §8.1 |
|  | Μηχανικές Δοκιμές |  |
| Σκυρόδεμα / Κονιάματα / Επιστρώσεις | Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα. Μέθοδοι δοκιμής. Μέτρηση της αντοχής - τάση αποκόλλησης (Pull – Off) | EN 1542: 1999 Αποκλειστικά για δοκιμές πεδίου. Εξαιρούνται §2 §4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.12, §5, §6. |
| Σύνθετα Ινωπλισμένα Πολυμερή (ΙΩΠ) - Σκυρόδεμα | Μέθοδος ελέγχου με τον προσδιορισμό της αντοχής αποκόλλησης (Pull-Off) σε σύνθετα Ινωπλισμένα Πολυμερή (ΙΩΠ), επικολλημένα σε επιφάνειες σκυροδέματος. | ASTM D 7522 – 15 (2015) |
| Βαφές - Επιστρώσεις | Δοκιμή ελέγχου αντοχής αποκόλλησης (Pull-Off). | EN ISO 4624: 2016 Μέθοδος Β Αποκλειστικά για δοκιμές πεδίου. Εξαιρούνται §6, §7, §8.1, 8.2 |
|  | Δοκιμή αποκόλλησης, δια της κοπής σταυροειδούς σχήματος. | EN ISO 2409: 2013 Αποκλειστικά για δοκιμές πεδίου με κοπίδια χειρός §3.2.3.1. Εξαιρούνται §4, §5, §6.1.2, 6.1.3, 6.3 |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Διστομου 97 – Κολωνός - Αθήνα - 10443, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής :  Γεώργιος Καρύδης

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1200, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017,  ισχύει μέχρι την 09 Φεβρουαρίου 2024.

Αθήνα,  10 Φεβρουαρίου 2020

Σπυρίδων Ποδάρας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.