Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/8 του Πιστοποιητικού Αρ. 364-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων BUREAU VERITAS HELLAS Μ.A.E.

| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη Αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις Όγκου |
| Όγκος / Κατακόρυφες κυλινδρικές δεξαμενές | Έως 2500 m3 Μέγιστη διάμετρος δεξαμενής 14 m | Ύψος Διάμετρος 1,2m 2,5 m 5 m >7,5 m 1 m 0,43% 0,23% 0,16% 0,14% > 3 m - 0,22% 0,14% 0,12% επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Διακρίβωση σύμφωνα με: ISO 7507-1:2003 Μέτρηση όγκου κάτω της πλάκας αναφοράς: ISO 4269:2001 ή ISO 7507-1:2003 |
|  | Έως 140000 m3 Ελάχιστη διάμετρος δεξαμενής 8 m | Ύψος Διάμετρος 3 m 8 m > 12 m 8 m 0,17 % 0,16 % 0,15 % 20 m 0,11 % 0,09 % 0,08 % > 50 m 0,09 % 0,07 % 0,05 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Διακρίβωση σύμφωνα με: ISO 7507-3:2006 Μέτρηση-Υπολογισμός Ακτίνας: ISO 7507-3:2006, ή Μέτρηση περιμέτρου αναφοράς: ISO 7507-1:2003 Μέτρηση όγκου κάτω της πλάκας αναφοράς: ISO 4269:2001 ή ISO 7507-1:2003 Υπολογισμός ογκομετρικού πίνακα και λοιπές μετρήσεις: ISO 7507-1:2003 |
|  | Έως 140000 m3 Ελάχιστη διάμετρος δεξαμενής 5 m | Ύψος Διάμετρος 4 m 10 m > 15 m 5 m 0,15 % 0,05 % 0,04 % > 15 m 0,12 % 0,05 % 0,04 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Διακρίβωση σύμφωνα με: ISO 7507-4:2010 Μέτρηση όγκου κάτω της πλάκας αναφοράς: ISO 4269:2001, ή ISO 7507-1:2003 Υπολογισμός ογκομετρικού πίνακα και λοιπές μετρήσεις: ISO 7507-1:2003 |
| Όγκος / Κατακόρυφες κυλινδρικές δεξαμενές (συνέχεια) | Έως 140000 m3 Ελάχιστη διάμετρος δεξαμενής 2 m | Ύψος Διάμετρος 3 m 6 m 8 m >10 m 2 m 0,18 % - - - 4 m - 0,10 % 0,08 % - 10 m 0,10 % 0,08 % > 10 m - - - 0,07 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ηλεκτρο-οπτική μέθοδος μέτρησης αποστάσεων εσωτερικά της δεξαμενής με τη χρήση 3D laser scanner. D504-O324, εσωτερική μέθοδος του εργαστηρίου βασισμένη στο ISO 7507-4:2010 Υπολογισμός ογκομετρικού πίνακα και λοιπές μετρήσεις: ISO 7507-1:2003 |
|  | Έως 140000 m3 Ελάχιστη διάμετρος δεξαμενής 1 m | Ύψος Διάμετρος 3 m 6 m 8 m >10 m 1 m 0,20 % - - - 4 m - 0,10 % 0,08 % - 10 m 0,10 % 0,08 % > 10 m - - - 0,07 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ηλεκτρο-οπτική μέθοδος μέτρησης αποστάσεων εξωτερικά της δεξαμενής με τη χρήση 3D laser scanner. D504-O324, εσωτερική μέθοδος του εργαστηρίου βασισμένη στο ISO 7507-1:2003 Υπολογισμός ογκομετρικού πίνακα και λοιπές μετρήσεις: ISO 7507-1:2003 |
| Όγκος / Μεταλλικές δεξαμενές | [5 έως 10] m3 | 0,13 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ογκομετρική μέθοδος με χρήση μετρητή ροής σύμφωνα με: ISO 4269:2001 Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. |
|  | (10 έως 600] m3 | 0,085 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής |  |
| Όγκος / Οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές | Έως 20000 m3 Ελάχιστη διάμετρος δεξαμενής 2 m | Μήκος Διάμετρος 5 m 10 m >20 m 2 m 0,18 % 0,18 % - 4 m 0,10 % 0,10 % 0,09 % > 12 m - - 0,03 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ηλεκτρο-οπτική μέθοδος μέτρησης αποστάσεων εσωτερικά της δεξαμενής με τη χρήση 3D laser scanner. D504-O320, εσωτερική μέθοδος εργαστηρίου βασισμένη στο ISO 12917-2:2002 |
|  | Έως 15000 m3 Ελάχιστη διάμετρος δεξαμενής 1 m | Μήκος Διάμετρος 2 m 4 m ≥10 m 1 m 0,44 % 0,43 % 0,42% 2 m 0,24 % 0,22 % 0,21% > 6 m 0,13 % 0,09 % 0,07% επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ηλεκτρο-οπτική μέθοδος μέτρησης αποστάσεων εξωτερικά της δεξαμενής με τη χρήση 3D laser scanner. D504-O320, εσωτερική μέθοδος εργαστηρίου βασισμένη στο ISO 12917-1:2017 |
| Όγκος / Σφαιρικές δεξαμενές | Έως 10000 m3 Ελάχιστη ακτίνα δεξαμενής 1,5 m | 0,04 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ηλεκτρο-οπτική μέθοδος μέτρησης αποστάσεων εσωτερικά και εξωτερικά της δεξαμενής με τη χρήση 3D laser scanner. D504-O318, εσωτερική μέθοδος εργαστηρίου βασισμένη στο API 2552 :1966 (R2018) |
| Όγκος / Δεξαμενές πλοίων | [10 έως 120] m3 | 0,25 % έως 0,12 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής | Ηλεκτρο-οπτική μέθοδος μέτρησης αποστάσεων με τη χρήση 3D laser scanner. D504-O322, εσωτερική μέθοδος εργαστηρίου βασισμένη στο API MPMS Chapter 2.8A:1991 (R2023) |
|  | (120 έως 1500] m3 | 0,12 % έως 0,06 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής |  |
|  | (1500 έως 30000] m3 | 0,06 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής |  |

* 	Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95% συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση Μονίμων Εγκαταστάσεων εργαστηρίου: 120χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14452 Μεταμόρφωση, Αττική.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δ. Γερασίμου, Α. Βασιλείου.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18.12.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.364-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 9.07.2028.

Αθήνα, 12.02.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.