Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/16 του Πιστοποιητικού Αρ. 113-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κέντρου Εργαστηριακών Δοκιμών της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μηχανικές δοκιμές |
| Μεταλλικά Υλικά | 1. Εφελκυσμός Μεταλλικών Υλικών / Όριο διαρροής (N/mm²), Όριο θραύσης (N/mm²), Επιμήκυνση (%) | ASTM E8/E8M-21 ISO 6892-1: 2019 (0-1200)kN |
|  | 2. Δυσθραυστότητα Μεταλλικών Υλικών / Δυσθραυστότητα (J) | ASTM E23-18 ISO 148-1: 2016 (0-750)J |
|  | 3. Κάμψη Μεταλλικών Συγκολλημένων Δοκιμίων / Αντοχή σε κάμψη | ISO 5173: 2009+A1:2011 (0-180)° |
|  | 4. Σκληρομέτρηση κατά Vickers / Σκληρότητα (HV) | ΙSO 6507-1: 2018 HV10 (450HV10 max) |
| Χημικές δοκιμές |
| Απλοί και ελαφρά κραματωμένοι χάλυβες | Ανάλυση με φασματομετρία ατομικής εκπομπής | ASTM E415-17 |
| Μη Καταστροφικές Δοκιμές |
| Μεταλλικά ελάσματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων | 1. Ανίχνευση εσωτερικών ασυνεχειών με χρήση υπερήχων (Πάχη 6,4 – 40mm) | EN ISO 10893-9: 2011 & Α1:2020 ASTM A435/A435M-17 |
| Συγκόλληση συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων |  | EN ISO 17640: 2018 EN ISO 10893-8: 2011 & Α1:2020 EN ISO 10893-11: 2011 & Α1:2020 ASTM E273-20 ASTM E587-15 (2020) |
| Συγκόλληση συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων | 2. Aκτινογραφικός έλεγχος με χρήση ακτίνων X (Πάχος διείσδυσης ≤40mm) | EN ISO 17636-1: 2013 EN ISO 17636-2: 2013 EN ISO 10893-6: 2019 EN ISO 10893-7: 2019 ASTM E94/E94M-17 |

Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Εργοστάσιο Θίσβης, Δομβραίνα Βοιωτίας.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Ταζεδάκης Αθ., Αρμακόλας Ι., Στάθη Ι., Τάσιος Λ. (Μηχανικές/Χημικές Δοκιμές), Ταζεδάκης Αθ., Βουδούρης Ν., Τσάκουμας Θ., (Μη Καταστροφικές Δοκιμές)

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 113-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 09.01.2023.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.