# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

# Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1300

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών της ΜΠΡΑΪΤ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΕ

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικές δοκιμές |
| Φωτιστικά σώματα, Λαμπτήρες Πηγές Φωτός | Σταθεροποίηση φωτεινής πηγής | ΕΝ 13032-1 §5.2.5 |
|  | Φασματομετρία (360-830nm) | ΕΝ 13032-4 §7 |
|  | Μέτρηση της Συσχετισμένης Θερμοκρασίας Χρώματος CCT [Κ] (0-15.000K) | ΕΝ 13032-4 §7.1.2 |
|  | Μέτρηση χρωματικών συντεταγμένων (x,y) 0-55 (Κατά CIE 1931) | ΕΝ 13032-4 §7.1.1 |
|  | Μέτρηση χρωματικών συντεταγμένων (u,v) Κατά CIE 1976 χρωματικό χώρο | ΕΝ 13032-4 §7.1.4 |
|  | Μέτρηση Χρωματικής Απόδοσης (Ra) και Δεικτών Χρωματικής Απόδοσης (Ri) | ΕΝ 13032-4 §7.1.3 |
|  | Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ισχύος (AC: 0-2.500VA / DC: 0-1.500W) | ΕΝ 13032-1 §5.2.2, Table 2 ΕΝ 13032-4 §4.3.1 §4.3.2 §4.3.3 |
|  | Υπολογισμός της φωτεινής απόδοσης [lm/W] | ΕΝ 13032-4 §6.4 |
|  | Εξαγωγή καμπύλης κατανομής φωτεινής έντασης (Πολικό διάγραμμα φωτεινής έντασης) | ΕΝ 13032-1 §4.2 ΕΝ 13032-2 §6.5 §6.6 ΕΝ 13032-4 §6.5 |
|  | Μετρήσεις φωτεινής έντασης για την δημιουργία της καμπύλης κατανομής φωτισμού σε πολικές συντενταγμένες [cd] (0-480.000cd) | ΕΝ 13032-1 §5.4 ΕΝ 13032-4 §6.5 |
|  | Υπολογισμός της φωτεινής ροής [lm] | ΕΝ 13032-1 §5.5 EN 13032-4 §6.2 |
| Προϊόντα Φωτισμού Στερεής Κατάστασης (Δίοδοι εκπομπής φωτισμού – LED) | Φασματομετρία (360-830nm) | IES LM-79-19 §8.2 |
|  | Μέτρηση της Συσχετισμένης Θερμοκρασίας Χρώματος CCT [Κ] (0-15.000K) | IES LM-79-19 §11.1, Annex F |
|  | Μέτρηση χρωματικών συντεταγμένων (x,y) 0-55 (Κατά CIE 1931 χρωματικό χώρο) | IES LM-79-08 §12.2 |
|  | Μέτρηση χρωματικών συντεταγμένων (u,v) Κατά CIE 1976 χρωματικό χώρο | IES LM-79-19 §7.3.2, §9.4, §11.1 |
|  | Μέτρηση Χρωματικής Απόδοσης (Ra), Δεικτών Χρωματικής Απόδοσης (Ri), Δείκτης Χρωματικής Πιστότητας (Rf) και Δείκτης Gamut (Rg) | IES LM-79-19 §11.1 |
|  | Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ισχύος (AC: 0-2.500VA / DC: 0-1.500W) | IES LM-79-19 §5.4 |
|  | Υπολογισμός της φωτεινής απόδοσης [lm/W] | IES LM-79-19 §11.1 |
|  | Εξαγωγή καμπύλης κατανομής φωτεινής έντασης (Πολικό διάγραμμα φωτεινής έντασης) | IES LM-79-19 §8.0 |
|  | Μετρήσεις φωτεινής έντασης για την δημιουργία της καμπύλης κατανομής φωτισμού σε πολικές συντενταγμένες [cd] (0-480.000cd) | IES LM-79-19 §8.0 |
|  | Υπολογισμός της φωτεινής ροής με την χρήση γωνιοφωτομέτρου [lm] | IES LM-79-19 §7.3 |

# Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Κεφαλόβρυσου 5, Αχαρναί, Αττικής, 13677.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Βαρδάκας, Δ. Αγγελιδάκης.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1300, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 9.06.2026.

# Αθήνα, 10.06.2022

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.