Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/8 του Πιστοποιητικού Αρ. 395-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Ανεμολογικών Μετρήσεων της ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ε.Π.Ε.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ανεμολογικές Μετρήσεις |  |  |
| Αιολικό δυναμικό με σκοπό την εκτίμηση της απόδοσης ανεμογεννητριών | Ταχύτητα ανέμου (m/s) | IEC 61400-12-1:2022 §7.2 (εκτός 7.2.1) |
|  | Διεύθυνση ανέμου (Deg.) | IEC 61400-12-1:2022 §7.3 |

Τόπος  αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Ευαγγελίου 8, Μαρκόπουλο, Αττική

και πεδίο εγκατάστασης μετεωρολογικού ιστού.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Σ. Κωστής, Π. Θεοδωρόπουλος.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 395-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 1.11.2028.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.