Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/14 του Πιστοποιητικού Αρ. 705-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της Val ELECTRONIC Ε.Ε.

| Αντικείμενο Διακρίβωσης/ Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετρήσεις Μάζας |
| Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας/ Μάζα | 1 mg | 0,004 mg | Διακρίβωση σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία EURAMET cg-18 v.4.0:2015 Διαθέσιμα πρότυπα σταθμά OIML class: E1, εύρους 1 mg έως 50 g (μέγιστο διαθέσιμο φορτίο 100 g) E2, εύρους 1 mg έως 200 g (μέγιστο διαθέσιμο φορτίο 500 g) F1, εύρους 1 g έως 5 kg (μέγιστο διαθέσιμο φορτίο 10 kg) M1, εύρους 5 kg έως 200 kg Όλες οι διακριβώσεις πραγματοποιούνται επιτόπου. |
|  | 2 mg | 0,004 mg |  |
|  | 5 mg | 0,004 mg |  |
|  | 10 mg | 0,004 mg |  |
|  | 20 mg | 0,004 mg |  |
|  | 50 mg | 0,005 mg |  |
|  | 100 mg | 0,006 mg |  |
|  | 200 mg | 0,007 mg |  |
|  | 500 mg | 0,010 mg |  |
|  | 1 g | 0,012 mg |  |
|  | 2 g | 0,015 mg |  |
|  | 5 g | 0,019 mg |  |
|  | 10 g | 0,024 mg |  |
|  | 20 g | 0,030 mg |  |
|  | 50 g | 0,037 mg |  |
|  | 100 g | 0,061 mg |  |
|  | 200 g | 0,37 mg |  |
|  | 500 g | 0,97 mg |  |
|  | 1 kg έως 10 kg | 6,1 x 10-6 |  |
|  | 20 kg έως 200 kg | 6,1 x 10-5 |  |
| Μετρήσεις θερμοκρασίας |
| Θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης/ Θερμοκρασία: α) Αναλογικά και ψηφιακά β) Διαστολής υγρού ολικής βύθισης | [-25 oC έως 150 oC] | 0,15 oC | Εσωτερική μέθοδος εργαστηρίου ΟΕ12-1 «Μέθοδος Διακρίβωσης Θερμομέτρων», βασισμένη στην οδηγία DKD R-5-1: 2018 |
|  | 150 °C έως 200 °C | 0,21 °C |  |
| Διαστασιακές Μετρήσεις |
| Παχύμετρα/ Μήκος: |  |  | VDI/VDE/DGQ 2618, part 9.1: 2006 |
| α) Αναλογικά / υποδιαίρεση 20 μm | έως 200 mm | 11 μm |  |
| β) Αναλογικά / υποδιαίρεση 50 μm |  | 29 μm |  |
| γ) Αναλογικά / υποδιαίρεση 100 μm |  | 57 μm |  |
| δ) Ψηφιακά / υποδιαίρεση 10 μm |  | 6,0 μm |  |
| Μήκος / Εξωτερικά Μικρόμετρα άξονα: |  |  | VDI/VDE/DGQ 2618, part 10.1: 2001 |
| α) Αναλογικά & Ψηφιακά / υποδιαίρεση 10 μm | έως 25 mm | 5,7 μm |  |
| β) Αναλογικά & Ψηφιακά / υποδιαίρεση 1 μm |  | 0,60 μm |  |

* Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95%), συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: Παρθενώνος 1-3, 146 71 Νέα Ερυθραία, Αττική.

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Α. Βαλελής.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 12.07.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 705-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 13.09.2027.

Αθήνα, 13.09.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.