Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F2/10 του Πιστοποιητικού Αρ. 751-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μετρήσεων και Διακριβώσεων της ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. για τη διενέργεια διακριβώσεων |
| --- |
| Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι | Περιοχή Μέτρησης | Διευρημένη Αβεβαιότητα Μέτρησης (k=2) | Παρατηρήσεις |
| Μετρήσεις ταχύτητας ανέμου |
| Ταχύτητα αέρα / κυπελλοφόρα ανεμόμετρα | 4 m/s έως 16 m/s | 0,10 m/s | Εσωτερική μέθοδος TDNC-07 βασισμένη στο: IEC 61400-50-1:2022, παρ.8 |
| Μετρήσεις διεύθυνσης ανέμου |
| Κατεύθυνση ανέμου / Αισθητήρες κατεύθυνσης ανέμου: Ποτενσιομετρικοί αισθητήρες με έξοδο τάση | 0° έως 360° | 1,2° | IEC 61400-50-1:2022 ANNEX A Η διακρίβωση εκτελείται σε αεροσήραγγα ανοιχτού τύπου |

Τόπος αξιολόγησης: 1ο χλμ. Θέρμης – Αεροδρομίου «Μακεδονία», 570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκη.

Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου Διακριβώσεων: Παλαιά Συμμαχική Οδός Διαβατών Ωραιοκάστρου (όπισθεν Στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου) – 570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Γκλιάγιας Δημήτριος, Κατσανεβάκη Ελένη, Ρωμανίδης Χαράλαμπος, Τιφκιτσής Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος Σουλεϊμάνης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 03.01.2024.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.751-5 , κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 19.06.2028.

Αθήνα,  09.01.2024

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.