Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

| Παράρτημα F1/14 του Πιστοποιητικού Αρ. 140-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής Α.Ε. (ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.) |
| --- |
| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| Νερά (υπόγεια, επιφανειακά και πόσιμα) | 1. Προσδιορισμός αγωγιμότητας | APHA* 2510 B |
|  | 2. Προσδιορισμός νιτρωδών ιόντων | APHA* 4500-NO2 Β |
|  | 3. Προσδιορισμός pH | APHA* 4500-H+ B |
|  | 4. Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων | APHA* 4500-NO3 Β |
|  | 5. Προσδιορισμός ιόντων χλωρίου | APHA* 4500- Cl- Β |
|  | 6. Προσδιορισμός σκληρότητας | APHA* 2340 C |
|  | 7. Προσδιορισμός ασβεστίου | APHA* 3500 -Ca B |
|  | 8. Προσδιορισμός μαγνησίου | APHA* 3500-Μg B |
|  | 9. Προσδιορισμός αρσενικού | APHA* 3120B |
|  | 10. Προσδιορισμός μαγγανίου | APHA* 3120B |
|  | 11. Προσδιορισμός χαλκού | APHA* 3120B |
|  | 12. Προσδιορισμός χρωμίου | APHA* 3120B |
|  | 13. Προσδιορισμός σιδήρου | APHA* 3120B |
|  | 14. Προσδιορισμός καδμίου | APHA* 3120B |
|  | 15. Προσδιορισμός νατρίου | APHA* 3120B |
|  | 16. Προσδιορισμός καλίου | APHA* 3120B |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές Δοκιμές |
| Νερά (Μετρήσεις πεδίου σε Επιφανειακά Θαλασσινά-υπεραλμυρά) | 1. Προσδιορισμός διαλυμένου οξυγόνου | ASTM-D888-12** |
|  | 2. Μέτρηση θερμοκρασίας | APHA* 2550 B |
| Λύματα και απόβλητα | 1. Προσδιορισμός χημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (COD) | HACH LCK 114 HACH LCK 314 |
|  | 2. Προσδιορισμός ολικών στερεών (TS) | APHA* 2540 B |
|  | 3. Προσδιορισμός ολικών διαλυμένων στερεών (TDS) | APHA* 2540 C |
|  | 4. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS) | APHA* 2540 D |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| Nερά πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά, κολυμβητηρίων και θαλάσσια | 1. Kαταμέτρηση Escherichia coli και κολοβακτηριοειδών | ISO 9308-1:2014/Amd. 1:2016 |
|  | 2. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000 |

* American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd edition, 2017

** Standard Tests Methods for Dissolved Oxygen in Water, Test Method C:Instramental Probe Prosedure-LuminescenceSensor, March 2012

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 22ας Απριλίου 1, Πολύγυρος

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Δ. Βλαχάκης, X. Βασιλειάδου, Α. Πανταζάτου, Σ. Νεφτετζίδης

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 10.04.2020.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 140-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2017 ισχύει μέχρι την  11.02.2024.

Αθήνα, 07.11.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

# Text boxes

###### Χημικές δοκιμές