Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/19 του Πιστοποιητικού Αρ. 364-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Φυσικοχημικών Δοκιμών της BUREAU VERITAS Hellas M.A.E.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικοχημικές δοκιμές |
| Πετρέλαιο και προϊόντα του | 1. Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης (oC) | Μέθοδος κλειστού δοχείου Pensky Martens ISO 2719:2016 +A1-2021 ASTM D93:2020 IP34:2016 (Διαδικασία Α και Β) (R2021) |
|  | 2. Προσδιορισμός πυκνότητας (kg/m3) | Μέθοδος πυκνομέτρου ISO 3675:1998 ASTM D 1298:2012b (R2017)e1 IP160:1999 |
|  | 3. Προσδιορισμός χαρακτηριστικών απόσταξης σε ατμοσφαιρική πίεση | Απόσταξη σε ατμοσφαιρική πίεση ISO 3405:2019 ASTM D 86:2023 IP123:2011 (R2019) |
|  | 4. Προσδιορισμός υγρασίας (mg/kg) | Μέθοδος κουλομετρικής τιτλοδότησης Karl Fisher ISO 12937:2000 ASTM D 6304:2020 IP438:2001 (R2013) |
|  | 5. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο (mg/kg) | Μέθοδος φθορισμού υπεριώδους ακτινοβολίας ISO 20846:2019 ASTM D 5453:2019a IP490:2019 |
| Πετρέλαιο και προϊόντα του (συνέχεια) Πετρέλαιο και προϊόντα του (συνέχεια) | 6. Προσδιορισμός περιεκτικότητας νερού με απόσταξη (% wt or % vol) | Μέθοδος προσδιορισμού νερού με απόσταξη ISO 3733:1999 ASTM D 95:2023 IP74:2000 (R2014) |
|  | 7. Προσδιορισμός κινηματικού ιξώδους και υπολογισμός δυναμικού ιξώδους (mm2/s, cSt) | Μέθοδος προσδιορισμού του κινηματικoύ ιξώδους με ιξωδόμετρα ISO 3104:2023 ISO 3105:1994 ASTM D445:2021e2 ASTM D446:2012 (R2017) IP 71/1:1997 (R2020) IP 71/2:1995 (R2004) |
|  | 8. Προσδιορισμός σημείου ροής (oC) | Μέθοδος προσδιορισμού σημείου ροής ISO 3016:2019 ASTM D 97:2017b (R2022) IP15:2017 |
|  | 9. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο - Φασματομετρία φθορισμού ενεργειακής διασποράς ακτίνων X | Μέθοδος περιεκτικότητας θείου με XRF ISO 8754:2003 ASTM D 4294:2021 IP 336:2004 (R2022) |
|  | 10.Προσδιορισμός υπολείμματος άνθρακα – μέθοδος (MCR) | Μέθοδος περιεκτικότητας υπολείμματος άνθρακα ISO 10370:2014 ASTM D 4530:2015 (R2020) IP 398:2015 (R2020) |
|  | 11. Προσδιορισμός άνθρακα, υδρογόνου, αζώτου | Μέθοδος προσδιορισμού C,H,N με ενόργανη ανάλυση ASTM D 5291:2021 |
|  | 12. Προσδιορισμός τέφρας | Μέθοδος προσδιορισμού τέφρας ISO 6245:2001 ASTM D 482:2019 IP4:2005 (R2012) |
|  | 13. Προσδιορισμός ολικού ιζήματος με διήθηση εν θερμώ | IP 375:2011 (R2022) ISO 10307-1:2009 ASTM D 4870:2018 |
|  | 14. Προσδιορισμός ολικού ιζήματος με διαδικασία θερμικής γήρανσης (διαδικασία Α) και χημικής γήρανσης (διαδικασία Β) | ISO 10307-2:2009, Cor 1:2010 IP 390:2011 (R2017) ASTM D 4870:2018 |
|  | 15. Προσδιορισμός αργιλίου και πυριτίου | ISO 10478:1994 (με ICP) |
|  | 16. Προσδιορισμός αργιλίου, πυριτίου, νατρίου, βαναδίου, νικελίου, σιδήρου, ασβεστίου, φωσφόρου, ψευδαργύρου | IP 501:2005 (R2019) |
|  | 17. Προσδιορισμός θερμογόνου δύναμης σε υγρούς υδρογονάνθρακες με θερμιδομετρικό όλμο (ή θερμιδομετρική βόμβα) | ASTM D240:2019 |
|  | 18. Προσδιορισμός πυκνότητας με ψηφιακό πυκνόμετρο - Μέθοδος ταλαντευόμενου σωλήνα σχήματος U. | ASTM D 4052:2022 ISO 12185:1996, Cor1 2001 IP365:1997 (R2020) |
|  | 19. Προσδιορισμός αριθμού οξέων με ποτενσιομετρική τιτλοδότηση | ASTM D 664:2018e2 |
|  | 20. Προσδιορισμός δυναμικού ιξώδους και πυκνότητας υγρών με τη συσκευή Stabinger (και υπολογισμός κινηματικού ιξώδους) | ASTM D 7042:2021a |
|  | 21.Προσδιορισμός μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME) – μέθοδος IR | IP 579:2014 EN 14078:2014 |
|  | 22. Προσδιορισμός ασφαλτενίων (αδιάλυτα σε επτάνιο) σε αργό πετρέλαιο και προιόντα πετρελαίου | IP 143:2004 (R2021) ASTM D 6560:2022 |
|  | 23. Προσδιορισμός βάσεων με ποτενσιομετρική τιτλοδότηση υπερχλωρικού οξέος | ASTM D2896:2021 ISO 3771:2011 method B (R2022) |
|  | 24. Προσδιορισμός ολικού ιζήματος με εκχύλιση | ISO 3735:1999 IP53: 2000 (R2014) ASTM D 473:2022 |
|  | 25. Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης με Cleveland Open Cup | ISO 2592:2017 IP 36:2002 ASTM D 92:2018 |
| Πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης | 1. Προσδιορισμός σημείου απόφραξης ψυχρού φίλτρου (oC) | Μέθοδος προσδιορισμού σημείου απόφραξης ψυχρού φίλτρου (oC) ΕΝ 116:2015 IP 309:2016 ASTM D 6371:2017a |
| Πετρέλαιο | 1. Υπολογισμός δείκτη κετανίου | Υπολογιστικά με εξίσωση 4 μεταβλητών ASTM D 4737:2021 ISO 4264:2018 IP 380:2018 |
|  | 2. Προσδιορισμός σημείου θόλωσης | ISO 3015:2019 IP 219:2020 ASTM D 2500:2023 |
|  | 3. Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς σφαιριδίου | ISO 12156-1:2023 ASTM D 6079:2022 IP450:2020 |
|  | 4. Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων σε κλάσματα καύσιμων μεσαίου αποστάγματος με επαγωγικά συζευγμένη φασματομετρία ατομικής εκπομπής πλάσματος (ICP-AES) | ASTM D 7111:2016 (R2021) |
|  | 5. Προσδιορισμός της οξειδωτικής σταθερότητας καυσίμων μεσαίου αποστάγματος. | ISO 12205:1995 IP388:1997 (R2022) ASTM D 2274:2014 (R2019) |

Τόπος αξιολόγησης: 	Μόνιμες Εγκαταστάσεις, 120χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14452 Μεταμόρφωση, Αττική.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Χ.(Σ). Σωτηρίου, Γ. Γκολεζάκης, Ν. Κακαλή, Μ. Γιαννόπουλος,   Σ. Κοντάκη, Π. Κόντος, Π. Πατεράκης, Θ. Κιτσώνης, Κ. Τσιώλης.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 21.07.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 364-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 9.07.2028.

Αθήνα,  18.12.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.