Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/16 του Πιστοποιητικού Αρ. 39-9

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της INTRACOM DEFENSE Α.Ε.

| Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης | Περιοχή Μέτρησης | Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)* | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| Ηλεκτρικές μετρήσεις |
| Τάση DC (Υλοποίηση - Μέτρηση) / Πρότυπα Συνεχούς Τάσης (DC), Βαθμονομητές, Μετρητικά όργανα Συνεχούς Τάσης (DC) | [1 μV έως 10 μV] | 0,05 μV | Εσωτερική μέθοδος DCV-A2 |
|  | (10 μV έως 1mV] | 0,1 mV |  |
|  | (1 mV έως 120 mV) | 1,0 mV |  |
|  | [120 mV έως 1 V) | 3,5x10-6 |  |
|  | 1,018 V | 8,0x10-7 |  |
|  | 10 V | 5,0x10-7 |  |
|  | [1 V έως 1000 V] | 2,0x10-6 |  |
| Ένταση ρεύματος DC (Υλοποίηση- Μέτρηση) / Βαθμονομητές και Μετρητικά Όργανα Συνεχούς Έντασης (DC) | [10 μA έως 5 mA] | 1,2x10-5 | Εσωτερική μέθοδος DCI-A1 |
|  | (5 mA έως 200 mA] | 3,0x10-5 |  |
|  | (200 mA έως 3 A] | 3,5x10-5 |  |
|  | (3 A έως 20 A] | 7,5x10-5 |  |
| Ένταση ρεύματος DC (Μέτρηση) | (20 Α έως 100 Α] | 7,5x10-5 |  |
| DC Αντίσταση / Διακρίβωση αντιστάσεων | [0,5 mW έως 1 mW) | 9,5x10-5 | Εσωτερική μέθοδος DCR-A1 |
|  | [1 mW έως 3 mW) | 5,5x10-5 |  |
|  | [3 mW έως 10 mW) | 3,0x10-5 |  |
|  | [10 mW έως 100 mW) | 2,0x10-5 |  |
|  | [100 mW έως 10 W] | 9,0x10-6 |  |
|  | (10 W έως 100 W) | 1,2x10-5 |  |
|  | [100 W έως 1 kW) | 9,0x10-6 |  |
|  | [1 kW έως 100 kW] | 7,0x10-6 |  |
|  | (100 kW έως 1 MW] | 1,6x10-5 |  |
|  | (1 MW έως 10 MW] | 6,0x10-5 |  |
|  | (10 MW έως 100 MW] | 1,3x10-4 |  |
| DC Αντίσταση / Όργανα μέτρησης αντίστασης | 10 mW | 2,0x10-5 |  |
|  | 33 mW | 2,2x10-5 |  |
|  | 100 mW | 2,0x10-5 |  |
|  | 0,2 W | 1,5x10-5 |  |
|  | 1 W | 7,0x10-6 |  |
|  | 1,9 W | 1,0x10-4 |  |
|  | 10 W | 1,5x10-5 |  |
|  | 19 W | 2,8x10-5 |  |
|  | 100 W, 1 kW | 1,0x10-5 |  |
|  | 190 W | 1,8x10-5 |  |
|  | 1,9 kW | 1,3x10-5 |  |
|  | 10 kW | 8,0x10-6 |  |
|  | 19 kW | 1,2x10-5 |  |
|  | 100 kW | 1,0x10-5 |  |
|  | 190 kW | 1,4x10-5 |  |
|  | 1 MW | 1,6x10-5 |  |
|  | 1,9 MW | 2,1x10-5 |  |
|  | 10 MW | 5,0x10-5 |  |
|  | 19 MW | 5,0x10-5 |  |
|  | 100 MW | 1,1x10-4 |  |
| Τάση AC (Υλοποίηση - Μέτρηση) / Βαθμονομητές και Μετρητές Τάσης AC Τάση AC (Υλοποίηση - Μέτρηση) / Βαθμονομητές και Μετρητές Τάσης AC (συν.) Τάση AC (Υλοποίηση - Μέτρηση) / Βαθμονομητές και Μετρητές Τάσης AC (συν.) | 100 mV | 10 Hz | 0,16x10-3 | Εσωτερική μέθοδος ACV-A1 |
|  |  | 20 Hz, 40 Hz | 60x10-6 |  |
|  |  | 500 Hz, 1 kHz | 50x10-6 |  |
|  |  | 10 kHz, 20 kHz | 5x10-6 |  |
|  |  | 50 kHz, 70 kHz, 100 kHz | 70x10-6 |  |
|  |  | 200 kHz, 500 kHz | 0,16x10-3 |  |
|  |  | 700 kHz | 0,45x10-3 |  |
|  |  | 1 MHz | 0,72x10-3 |  |
|  | 200 mV | 10 Hz | 0,16x10-3 |  |
|  |  | 20 Hz, 40 Hz | 45x10-6 |  |
|  |  | 500 Hz, 1 kHz | 40x10-6 |  |
|  |  | 10 kHz, 20 kHz | 40x10-6 |  |
|  |  | 50 kHz, 70 kHz, 100 kHz | 50x10-6 |  |
|  |  | 200 kHz | 75x10-6 |  |
|  |  | 500 kHz | 95x10-6 |  |
|  |  | 700 kHz | 0,39x10-3 |  |
|  |  | 1 MHz | 0,66x10-3 |  |
|  | 600 mV | 10 Hz | 65x10-6 |  |
|  |  | 20 Hz, 40 Hz | 45x10-6 |  |
|  |  | 500 Hz, 1 kHz | 35x10-6 |  |
|  |  | 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz | 35x10-6 |  |
|  |  | 70 kHz, 100 kHz | 35x10-6 |  |
|  |  | 200 kHz | 45x10-6 |  |
|  |  | 500 kHz | 75x10-6 |  |
|  |  | 700 kHz | 95x10-6 |  |
|  |  | 1 MHz | 0,25x10-3 |  |
|  | 1 V | 10 Hz | 65x10-6 |  |
|  |  | 20 Hz | 35x10-6 |  |
|  |  | 40 Hz, 500 Hz, 1 kHz | 25x10-6 |  |
|  |  | 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz | 25x10-6 |  |
|  |  | 70 kHz | 30x10-6 |  |
|  |  | 100 kHz | 35x10-6 |  |
|  |  | 200 kHz | 45x10-6 |  |
|  |  | 500 kHz | 75x10-6 |  |
|  |  | 700 kHz | 95x10-6 |  |
|  |  | 1 MHz | 0,25x10-3 |  |
|  | 2 V | 10 Hz | 65x10-6 |  |
|  |  | 20 Hz | 35x10-6 |  |
|  |  | 40 Hz | 25x10-6 |  |
|  |  | 500 Hz, 1 kHz | 20x10-6 |  |
|  |  | 10 kHz, 20 kHz | 20x10-6 |  |
|  |  | 50 kHz | 25x10-6 |  |
|  |  | 70 kHz | 30x10-6 |  |
|  |  | 100 kHz | 35x10-6 |  |
|  |  | 200 kHz | 45x10-6 |  |
|  |  | 500 kHz | 75x10-6 |  |
|  |  | 700 kHz | 95x10-6 |  |
|  |  | 1 MHz | 0,25x10-3 |  |
|  | 6 V | 10 Hz | 65x10-6 |  |
|  |  | 20 Hz, | 35x10-6 |  |
|  |  | 40 Hz, | 25x10-6 |  |
|  |  | 500 Hz, 1 kHz | 20x10-6 |  |
|  |  | 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz | 20x10-6 |  |
|  |  | 70 kHz, 100 kHz | 25x10-6 |  |
|  |  | 200 kHz | 35x10-6 |  |
|  |  | 500 kHz | 45x10-6 |  |
|  |  | 700 kHz | 75x10-6 |  |
|  |  | 1 MHz | 0,25x10-3 |  |
|  | 10 V, 20 V | 10 Hz | 65x10-6 |  |
|  |  | 20 Hz, | 35x10-6 |  |
|  |  | 40 Hz, | 30x10-6 |  |
|  |  | 500 Hz, 1 kHz | 25x10-6 |  |
|  |  | 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz | 25x10-6 |  |
|  |  | 70 kHz, 100 kHz | 25x10-6 |  |
|  |  | 200 kHz | 45x10-6 |  |
|  |  | 500 kHz | 75x10-6 |  |
|  |  | 700 kHz | 95x10-6 |  |
|  |  | 1 MHz | 0,25x10-3 |  |
|  | 60 V | 10 Hz | 65x10-6 |  |
|  |  | 20 Hz, 40 Hz | 35x10-6 |  |
|  |  | 500 Hz, 1 kHz | 25x10-6 |  |
|  |  | 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz | 25x10-6 |  |
|  |  | 70 kHz | 30x10-6 |  |
|  |  | 100 kHz | 35x10-6 |  |
|  | 100 V, 200 V | 10 Hz | 65x10-6 |  |
|  |  | 20 Hz, 40 Hz | 35x10-6 |  |
|  |  | 500 Hz, 1 kHz, 10 kHz | 25x10-6 |  |
|  |  | 20 kHz, | 30x10-6 |  |
|  |  | 50 kHz 70 kHz | 35x10-6 |  |
|  |  | 100 kHz | 45x10-6 |  |
|  | 1000 V | 10 Hz | 65x10-6 |  |
|  |  | 20 Hz, 40 Hz, 500 Hz | 55x10-6 |  |
|  |  | 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz | 55x10-6 |  |
|  |  | 50 kHz | 55x10-6 |  |
|  |  | 70 kHz | 55x10-6 |  |
|  |  | 100 kHz | 0,12x10-3 |  |
| Ένταση ρεύματος AC (Υλοποίηση - Μέτρηση) / Βαθμονομητές και μετρητές Έντασης AC | [100 mA έως 200 mA] | 40 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz | 1,5x10-4 | Εσωτερική μέθοδος ACI-A1 |
|  | (200 mA έως 300 mA] |  | 3,0x10-4 |  |
|  | (300 mA έως 500 mA] |  | 1,9x10-4 |  |
|  | (0,5 A έως 1 A] |  | 1,6x10-4 |  |
|  | (1 A έως 2 A] |  | 1,9x10-4 |  |
|  | (2 A έως 10 A] |  | 3,0x10-4 |  |
|  | (10 A έως 20 A] | 40 Hz, 1 kHz, 5 kHz | 3,0x10-4 |  |
| Μετρήσεις συχνότητας |
| Συχνότητα f / Μετρητές & πηγές συχνότητας | [1 Hz έως 3 GHz] | Μετρήσεις ψηφιακής συχνότητας | uTf : αβεβαιότητα του trigger | Εσωτερική μέθοδος FREQ-A1 |
|  | (3 GHz έως 26,5 GHz] |  | 1 Hz |  |
|  | 1MHz έως 10 MHz | Μετρήσεις διαφοράς φάσης χρόνου, 24 h μέσος χρόνος, σε βήματα των 1 MHz | 8x10-12 f |  |
| Μετρήσεις χρονικού διαστήματος |
| Χρόνος / Χρονικό διάστημα t | 5 ns έως 10000 s | uTt: αβεβαιότητα του trigger | Εσωτερική μέθοδος FREQ-A1 |
| Μετρήσεις θερμοκρασίας |
| Θερμοκρασία / Θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης | -40 (C έως 120 (C | 45 mK | Εσωτερική μέθοδος Therm_Meas_A1 με τη χρήση διακριβωτή θερμοκρασίας και θερμομέτρου αντίστασης λευκόχρυσου |
| Μετρήσεις ροπής |
| Ροπή / Ροπόκλειδα, Ροποκατσάβιδα | [0,2 Nm έως 2 Nm) μόνο δεξιόστροφα (CW) | 1,3 % | Σύμφωνα με τα πρότυπα: ISO 6789-1:2017 ISO 6789-2:2017 με τη χρήση διακριβωτών ροπής |
|  | [2 Nm έως 20 Nm] | 0,60 % |  |
|  | (20 Nm έως 100 Nm] | 0,65 % |  |
|  | (100 Nm έως 1000 Nm] | 0,70 % |  |

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης : Κτήριο Γ2 , 21ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19441 Κορωπί Αττικής.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Βλαχάκης, Γ. Λαγωνικός.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία  24.12.2021.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 39-9, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 11.11.2025.

Αθήνα, 23.05.2023

Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.