Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 730-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου «ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ – Δ. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ»

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Μικροβιολογικές δοκιμές |
| 1.Νερά πόσιμα, επιφανειακά και νερά κολυμβητηρίων | Ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli | ISO 9308-1:2014 Α/1 |
| 2. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και νερά κολυμβητηρίων | Ανίχνευση και καταμέτρηση κοπρανωδών Εντεροκόκκων | ISO 7899-2:2000 |
| Χημικές Δοκιμές |
| 1. Νερά πόσιμα, επιφανειακά και νερά κολυμβητηρίων | Προσδιορισμός ηλεκτρικής αγωγιμότητας | Εσωτερική μέθοδος OE07, που βασίζεται στην APHA* 2510B |
|  | Προσδιορισμός ΡH | APHA* 4500H+ B |
|  | Προσδιορισμός νιτρικών ιόντων | HACH method 10049 (βασισμένη στην APHA* 4500-NO3 E) |
|  | Προσδιορισμός ιόντων μαγγανίου | HACH method 8149 |
| 2. Ελαιόλαδο και πυρηνέλαιο | Προσδιορισμός των ελεύθερων λιπαρών οξέων, εν ψυχρώ μέθοδος | Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2105 (L284/23), όπως ισχύει (Παράρτημα Ι), ογκομετρικά |
| 3. Έλαια και λίπη | 1. Προσδιορισμός Αριθμού Υπεροξειδίων | Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2105 (L284/23), όπως ισχύει (Παράρτημα Ι), ογκομετρικά |
|  | 2. Δείκτες Κ – Φασματοφωτομετρική εξέταση υπεριώδους | Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2105 (L284/23), όπως ισχύει (Παράρτημα Ι) Φασματοφωτομετρική μέθοδος |

*American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Τάκη Πετροπούλου 23Β, Πύργος Ηλείας.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Θ. Κωστοπούλου, Δ. Καραμαλίκης, Θ. Γαλιώνη

# Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 29.05.2023.

# Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.730-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 03.02.2028.

# Αθήνα, 06.06.2023

# Χρήστος Νέστορας

# Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.