Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/22 του Πιστοποιητικού Αρ. 158-7 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Χημείου του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου της Ελληνικά Πετρέλαια Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Χημικές δοκιμές |
| 1. Βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη αμόλυβδη 98 RON, βενζίνη αμόλυβδη 100 RON | Προσδιορισμός περιεκτικότητας βενζολίου σε βενζίνη με υπέρυθρο φασματομετρία | ΕΛΟΤ ΕΝ 238:1996 και ΕΛΟΤ ΕΝ 238/Α1:2004 |
| 2. Βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη αμόλυβδη 98 RON, βενζίνη αμόλυβδη 100 RON, jet A-1 & JP-8, diesel κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, diesel εφοδιασμού πλοίων, πετρέλαιο στρατού, πετρέλαιο πολεμικού ναυτικού | Προσδιορισμός πυκνότητας προϊόντων πετρελαίου με ψηφιακό πυκνόμετρο- Μέθοδος ταλαντευόμενου σωλήνα σχήματος U | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12185:1996 ASTM D 4052:2022 |
| 3. Μαζούτ εφοδ. Πλοίων, μαζούτ Νο. 1 & 3, diesel κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, diesel εφοδιασμού πλοίων, πετρέλαιο στρατού, πετρέλαιο πολεμικού ναυτικού | Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης σε προϊόντα πετρελαίου με τη μέθοδο κλειστού δοχείου Pensky-Martens | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2719:2016 ASTM D 93:2020 |
| 4. Μαζούτ εφοδ. Πλοίων, μαζούτ Νο. 1 & 3 | Προσδιορισμός ανθρακούχου υπολείμματος (εξανθρακώματος) σε προϊόντα πετρελαίου (Μικρομέθοδος) | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10370:2014 ASTM D 4530:2020 |
| 5. Diesel κίνησης, πετρέλαιο στρατού | Προσδιορισμός πολυαρωματικών υδρογονανθράκων στο diesel κίνησης με HPLC | *IP 391:2019 EN 12916:2019 |
| 6. Diesel κίνησης, πετρέλαιο στρατού | Αξιολόγηση της λιπαντικότητας στο diesel κίνησης | ΕΛΟΤ EN ISO 12156-1:2023 |
| 7. Μαζούτ εφοδ. Πλοίων, μαζούτ Νο. 1 & 3, μαζούτ ιδιοκατανάλωσης | Μέτρηση της πυκνότητας με τη μέθοδο του υδρομέτρου | ISO 3675:1998, ASTM D 1298: 2017e1 |
| 8. Αέρια Διυλιστηρίου | Προσδιορισμός σύστασης αερίων διυλιστηρίου με τη μέθοδο αέριας χρωματογραφίας | **UOP 539:2012 |
| 9. Κηροζίνη, jet A-1 και JP8 | Προσδιορισμός σημείου πήξης καυσίμων αεροπορίας (αυτόματη μέθοδος αλλαγής φάσης) | ASTM D 5972:2023 |
| 10. Κηροζίνη, jet A-1 και JP-8 | Προσδιορισμός τύπων αρωματικών υδρογονανθράκων σε καύσιμα αεροπορίας με τη μέθοδο HPLC-RID | ASTM D 6379:2021 ε1 |
| 11. Αμόλυβδες βενζίνες | Προσδιορισμός βενζολίου, τύπων αρωματικών υδρογονανθράκων, ολεφινών, ΜΤΒΕ, ΤΑΜΕ και συνολικού οξυγόνου με τη μέθοδο της πολυδιάστατης αεριοχρωματογραφίας | ASTM D 6839-2021a ΕΛΟΤ EN ISO 22854:2021 |
| 12. Diesel θέρμανσης και κίνησης, πετρέλαιο στρατού, πετρέλαιο πολεμικού ναυτικού | Προσδιορισμός σημείου απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP) | ΕΝ 116:2015, ASTM D 6371:2017a |
| 13. Jet A-1 και JP-8 | Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης με τη μέθοδο κλειστού δοχείου tag | ASTM D56:2022 |
| 14. Αμόλυβδες Βενζίνες | Προσδιορισμός τάσης ατμών κεκορεσμένου αέρα (ASVP) και της υπολογισμένης ισοδύναμης πίεσης ξηρού ατμού (DVPE) σε υγρά προϊόντα πετρελαίου. | ΕΛΟΤ ΕΝ 13016-1 Ε3:2018 |
| 15. Κηροζίνη, jet A-1 και JP8 | Προσδιορισμός σημείου πήξης καυσίμων αεροπορίας (αυτόματη μέθοδος laser) | ASTM D 7153:2022 |

*IP: Energy Institute (στο παρελθόν Institute of Petroleum), Standard Methods for Analysis and Testing of Petroleum and Related Products

** UOP: Universal Oil Products, Laboratory Test Methods for Petroleum and its Products

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Διυλιστήριο Ασπροπύργου, 17ο  χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: B. Τάτσης, Α. Τρίμπαλης, Δ. Τηγανίτης, Μ. Γιαννιά, Ε. Βασιλείου, Μ. Βούσουρα.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 01.11.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 158-7, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 19.04.2029.

Αθήνα, 23.04.2024

Χρήστος Νέστορα

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Σ.Υ.Δ.